ABSTRAK

Daerah pemetaan mempunyai luas 5000 ha, atau sesuai dengan Blok Kuasa PT Jambi Prima Coal, yang terletak di Desa Muara Ketalo dan sekitarnya. Secara administratif daerah penelitian terletak di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi. Secara geografis kedudukan lokasi penelitian terletak pada 01º57’25’’ lintang selatan hingga 02º01’45’’ lintang selatan serta antara 102º57’000’’ bujur timur hingga 102º53’000’’ bujur timur.

Berdasarkan relief, litologi, genesa dan kenampakan geomorfologi di lapangan maka bentuk lahan di daerah pemetaan adalah satuan geomorfologi struktural sehingga dapat dibagi menjadi dua Sub-satuan, yaitu : Sub-satuan perbukitan bergelombang (S3), Sub-satuan stuktural terdenudasi (S8). Satuan batuan yang tersingkap di daerah penelitian seluruhnya ada tiga macam. Urutannya dari tua ke muda yaitu : (1) Formasi Muara Enim, (2) Formasi Kasai. (3) satuan endapan Alluvial. Struktur geologi yang dijumpai di daerah ini adalah antiklin, dan sesar mendatar. Arah umum dari struktur geologi daerah ini adalah timur - barat. Sesumber yang ada di daerah penelitian adalah adanya air yaitu air bawah permukaan dan air permukaan, bahan galian C yaitu batupasir dan batulempung, serta adanya sumber energi.

Kata kunci : litologi, geomorfologi

ABSTRACT

Mapping area have wide 5000 ha, or as according to Block have the power PT Jambi Prima Coal, which located in Countryside Muara Ketalo and its surroundings. Administrative arealy research located in Countryside Muara Ketalo, District Mandiangin, Sub-province Sarolangun, Province Jambi. Geographically domicile the research location lay in 01º57'25'' transversal of south is 02º01'45'' transversal of south and also 102º57'000'' east longituade is 102º53'000'' east longituade.

Pursuant to relief, litologi, genesa and looking geomorfologi in field hence farm form in mapping area is set of geomorfologi divisible to structural so that become two Sub-satuan, that is : Sub-satuan surging hilly (S3), Sub-satuan stuktural terdenudasi (S8). Set of the rock coming to light in research area entirely is three kinds of. Its sequence from old to young that is : (1) Formation Muara Enim, (2) Formation Kasai. (3) set of sediment Alluvial. the Geology structure met in this area is anticline, fault evenly. Direction of this area geology structure is east - west. The source in research area is the existence of water that is water under surface and surface water, dig materials C that is sandstone and batulempung, and also existence of source energi.

Key word : lotologi, geomorfologi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang tiada henti-hentinya kita persembahkan hanya kepada Allah SWT karena berkat limpahan rakhmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat Kurikulum Program Strata-1 pada Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral dan Kelautan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya ( ITATS ). Syahadat dan Shalawat tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang terang.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada Ibunda dan Ayahanda, yang dengan tulus membesarkan dan mendidik penulis dengan iringan doa restu serta ridhonya. Anna yang selalu memberikan perhatian kepada penulis baik suka ataupun duka.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya,   Juli 2008

Penulis

Muhamad Idris Alim. Z